## Slide 1: wifi

## Slide 2: Co to je?
Nejrozšířenější bezdrátová počítačová síť
Připojení klientů k internetu
Nahrazuje kabelový Ethernet
Wi-Fi není zkratka
označována též WLAN, Wireless LAN
Notes: Slovo Wi-Fi nemá žádný rozšířený význam a bylo zvoleno pouze jako zapamatovatelnější název pro tuto technologii

## Slide 3: pásma
Většina zařízení je schopna komunikovat na frekvenci 2,4 GHz
5 GHz musí podporovat obě strany komunikace
U routerů se dopručuje podpora obou pásem
Wi-Fi router pracuje na mnohem vyšší frekvenci než například televize nebo rádio
Notes: Pokud obě strany nepodporují 5GHz, tak komunikace pokračuje na 2,4GHz
Vyšší frekvence= rychlejší přenos dat

## Slide 4: Pásmo 2,4 GHz
V rámci tohoto pásma jsou využívány frekvence od 2,4 do 2,462 GHz
jednotlivé kanály Wifi sítě jsou tvořeny po 5 MHz
Větší dosah
Lepší přenos přes překážky
Nižší přenosové rychlosti
Přeplněné
Notes: Wifi na 2,4 GHz má11 dostupných kanálů
Překážky= zdi, stropůy nábytek apod.
Velká většina zařízení funguje na 2,4

## Slide 5: Pásmo 5GHZ
frekvenční rozsah od 5,18 do 5,85 GHz
36 až 165 dostupných kanálů
Není tak přeplněné
Je dosahováno vyšších přenosových rychlostí
Poskytuje stabilnější připojení
Má kratší dosah a horší průchodnost přes překážky
Notes: Jelikož se více používá 2,4, není tolik přeplněné
Výhody- 3., 4., 5. odrážka
Nevýhody 6. odrážka

## Slide 6: standardy
Standard | Rok vydání | Pásmo | Maximální rychlost
IEEE 802.11 | 1997 | 2,4GHz | 2Mb/s
IEEE 802.11b | 1999 | 2,4GHz | 11Mb/s
IEEE 802.11a | 1999 | 5GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11g | 2003 | 2,4GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11n | 2009 | 2,4/5GHz | 600Mb/s
IEEE 802.11y | 2008 | 3,7GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11ac | 2013 | 5GHz | 6928Mb/s
IEEE 802.11ad | 2012 | 60GHz | 6757Mb/s
IEEE 802.11ax | 2019 | 2,4/5GHz | 600-9608Mb/s
 | 2020 | 2,4/5/6GHz | 
IEEE 802.11be | N/A | 2,4/5/6GHz | 40000Mb/s

## Slide 7: IEEE 802.11
Pásmo 2,4 GHz
Maximální rychlost 2 Mb/s
Označován jako Wi-Fi 0
Notes: Vznikl v roce 1997
První standard

## Slide 9: dosah
Nelze přesně určit
Zeslabován několika faktory
Roli hraje i router
Také zaleží na pásmu (2,4 nebo 5 GHz)
Wifi dokáže běžně zachytit zařízení až 300m, ale se slabým signálem
Notes: WiFi signál bude zeslabovat průchod skrz zdi a předměty, vliv dalších WiFi, použití mikrovlnných trub a řada dalších elektrických a elektronických zařízení.
router – jak dobré a kolik má antén, nastavená „síla“ signálu – na straně opačného to ovlivní i anténa v zařízení, které k WiFi síti připojujete
2.4 GHz- má méně kanálů
5 GHz- 24 nepřekrývajících se kanálů

## Slide 10: zabezpečení
Většina zařízení připojených k WiFi obsahuje naše cenná data
Router není pouze krabička s anténou
Router propojuje dvě různé počítačové sítě a routuje mezi nimi datový tok
Notes: Cenná data= fotografie, videozáznamy, dokumenty, hudba a filmy, IP kamery, dětské chůvičky a chytré televizory
Útočník může skrze náš router do naší domácí počítačové sítě proniknout a dále může sledovat skrze IP kamery náš soukromý život, krást a zneužívat naše data, nebo z našeho internetového připojení může dále páchat trestnou činnost atd.
Routuje= směruje

## Slide 11: Jak zabezpečit router?
Standartně má většina routerů nastavené uživatelské jméno: admin a heslo: admin
Tohoto umí útočníci velice dobře využít, proto je to první věc po přihlášení do administrace routeru, kterou je třeba změnit
Komunikaci na síti je třeba ještě zabezpečit a zašifrovat
WEP -původní šifrovací standard pro bezdrátové sítě
-v srpnu 2001 prolomen.
-na nových zařízeních stále podporován, ale je doporučuje se používat WPA2
WPA - bezpečnostní protokoly, které řeší problémy WEP
Notes: K lepšímu zabezpečení je potřeba uživatelské jméno a heslo změnit
Do nastavení se uživatel dostane tak, že v internetovém prohlížeči zadá přístupovou IP adresu nalezenou na štítku nalepeném na routeru a je vyzván k zadání uživatelského jména a hesla
V sekci nastavení Wi-Fi sítě je třeba zadat jméno vysílané Wi-Fi sítě, tzv. SSID a hesla
WiFI Alliance vydala 31. října 2002 popis zabezpečení WPA

## Slide 12: citace
Wi-Fi. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
What Is Wi-Fi?. Cisco [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html
Wi-Fi. Verizon [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.verizon.com/articles/internet-essentials/wifi-definiton/
Co je to WiFi - úvod do technologie. Vyvoj.hw.cz [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://vyvoj.hw.cz/produkty/ethernet/co-je-to-wifi-uvod-do-technologie.html
IEEE_802.11. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
Vyznejte se ve standardech WiFi. Airwaynet [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.airwaynet.cz/vyznejte-se-ve-standardech-wifi/