## Slide 1: wifi

## Slide 2: Co to je?
Nejrozšířenější bezdrátová počítačová síť
Připojení klientů k internetu
Nahrazuje kabelový Ethernet
Wi-Fi není zkratka
označována též WLAN, Wireless LAN
Notes: Slovo Wi-Fi nemá žádný rozšířený význam a bylo zvoleno pouze jako zapamatovatelnější název pro tuto technologii

## Slide 3: standardy
Standard | Rok vydání | Pásmo | Maximální rychlost
IEEE 802.11 | 1997 | 2,4GHz | 2
IEEE 802.11b | 1999 | 2,4GHz | 11
IEEE 802.11a | 1999 | 5GHz | 54
IEEE 802.11g | 2003 | 2,4GHz | 54
IEEE 802.11n | 2009 | 2,4/5GHz | 600
IEEE 802.11y | 2008 | 3,7GHz | 54
IEEE 802.11ac | 2013 | 5GHz | 6928
IEEE 802.11ad | 2012 | 60GHz | 6757
IEEE 802.11ax | 2019 | 2,4/5GHz | 600-9608
 | 2020 | 2,4/5/6GHz | 
IEEE 802.11be | N/A | 2,4/5/6GHz | 40000
Notes: 97- první typ standardu, pásmo 2,4 GHz
99- druhý typ standardu, pásmo 2,4GHz, maximální rychlost 11 Mbit/s
-

## Slide 5: dosah
Nelze přesně určit
Zeslabován několika faktory
Roli hraje i router
Také zaleží na pásmu (2,4 nebo 5 GHz)
Wifi dokáže běžně zachytit zařízení až 300m, ale se slabým signálem
Notes: WiFi signál bude zeslabovat průchod skrz zdi a předměty, vliv dalších WiFi, použití mikrovlnných trub a řada dalších elektrických a elektronických zařízení.
router – jak dobré a kolik má antén, nastavená „síla“ signálu – na straně opačného to ovlivní i anténa v zařízení, které k WiFi síti připojujete
2.4 GHz- má méně kanálů
5 GHz- 24 nepřekrývajících se kanálů

## Slide 6: zabezpečení
Většina zařízení připojených k WiFi obsahuje naše cenná data
Router není pouze krabička s anténou
Router propojuje dvě různé počítačové sítě a routuje (směruje) mezi nimi datový tok
Notes: Cenná data= fotografie, videozáznamy, dokumenty, hudba a filmy, IP kamery, dětské chůvičky a chytré televizory
Útočník může skrze náš router do naší domácí počítačové sítě proniknout a dále může sledovat skrze IP kamery náš soukromý život, krást a zneužívat naše data, nebo z našeho internetového připojení může dále páchat trestnou činnost atd.