## Slide 1: wifi

## Slide 2: Co to je?
Nejrozšířenější bezdrátová počítačová síť
Připojení klientů k internetu
Nahrazuje kabelový Ethernet
Wi-Fi není zkratka
označována též WLAN, Wireless LAN
Notes: Slovo Wi-Fi nemá žádný rozšířený význam a bylo zvoleno pouze jako zapamatovatelnější název pro tuto technologii

## Slide 3: Pásma
Většina zařízení je schopna komunikovat na frekvenci 2,4 GHz
5 GHz musí podporovat obě strany komunikace
U routerů se dopručuje podpora obou pásem
Nejznámější jsou pásma 2,4 Ghz a 5 GHz
Dále existují např. pásma 3,7 GHz, 6 GHz, 60 GHz
Notes: Pokud obě strany nepodporují 5GHz, tak komunikace pokračuje na 2,4GHz
Wi-Fi router pracuje na mnohem vyšší frekvenci než například televize nebo rádio
Vyšší frekvence= rychlejší přenos dat

## Slide 4: Pásmo 2,4 GHz
Frekvenční rozsah od 2,4 do 2,462 GHz
Větší dosah
Lepší přenos přes překážky
Nižší přenosové rychlosti
Přeplněné
Notes: Wifi na 2,4 GHz má11 dostupných kanálů
Překážky= zdi, stropy nábytek apod.
Velká většina zařízení funguje na 2,4

## Slide 5: Pásmo 5GHz
Frekvenční rozsah od 5,18 do 5,85 GHz
Není tak přeplněné
Je dosahováno vyšších přenosových rychlostí
Poskytuje stabilnější připojení
Kratší dosah a horší průchodnost přes překážky
Notes: Jelikož se více používá 2,4, není tolik přeplněné
Výhody- 2., 3., 4. odrážka
Nevýhody 5. odrážka

## Slide 6: Pásmo 6 GHz
Frekvenční rozsah 5,925 GHz do 7,125 GHz
Standart IEEE 802.11ax
očekává se růst v bezdrátovém průmyslu
Notes: Mohlo by se přidat k nejpoužívanějším wifi pásmům (2,4 a 5)

## Slide 7: Pásmo 3,7 GHz
Frekvenční rozsah od 3,3 do 4,2 GHz
Satelitní komunikace a 5G mobilní sítě
Standart IEEE 802.11y
Využívá ho Nordic, Poda a O2
Není určeno pro telefony
Notes: Určen převážně pro kabelový internet, jako náhrada za nespolehlivé wifi
Standart y ho používá pro vzdálené operace, typicky několik km

## Slide 8: Pásmo 60 GHz
Frekvenční rozsah od 57 do 71 GHz
Obvykle se používá pro bezdrátové osobní sítě (WPAN) a vnitřní bezdrátové sítě
Standart IEEE 802.11ad
Vysoce náchylné na atmosférický útlum a absorpci
Notes: Na krátké vzdálenosti

## Slide 9: Standardy
Standard | Rok vydání | Pásmo | Maximální rychlost
IEEE 802.11 | 1997 | 2,4GHz | 2Mb/s
IEEE 802.11b | 1999 | 2,4GHz | 11Mb/s
IEEE 802.11a | 1999 | 5GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11g | 2003 | 2,4GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11n | 2009 | 2,4/5GHz | 600Mb/s
IEEE 802.11y | 2008 | 3,7GHz | 54Mb/s
IEEE 802.11ac | 2013 | 5GHz | 6928Mb/s
IEEE 802.11ad | 2012 | 60GHz | 6757Mb/s
IEEE 802.11ax | 2019 | 2,4/5GHz | 600-9608Mb/s
 | 2020 | 2,4/5/6GHz | 
IEEE 802.11be | N/A (2024) | 2,4/5/6GHz | 40000Mb/s

## Slide 10: IEEE 802.11
Pásmo 2,4 GHz
Maximální rychlost 2 Mb/s
Označován jako Wi-Fi 0
Notes: Vznikl v roce 1997
První standard
IEEE 802.11d je používaný v zemích, kde nejsou povoleny systémy používající jiné dodatky ke standardu IEEE 802.11.
IEEE 802.11e je doplněk vylepšující takzvanou Media Access Control (MAC) podvrstvu linkové vrstvy

## Slide 11: IEEE 802.11a
pásmo 5 GHz
Maximální rychlost 54 Mb/s
Označován jako Wi-Fi 1
Notes: Vznikl v roce 1999
Oproti standardu IEEE 802.11b/IEEE 802.11g je tento stabilnější a vyspělejší
IEEE 802.11h je doplňující standard, který je navržen s ohledem na evropské podmínky, aby bylo možné sítě využívat mimo budovy

## Slide 12: IEEE 802.11b
Pásmo 2,4 GHz
Maximální rychlost 11Mb/s
Označován jako Wi-Fi 2
Notes: schválen 1999
Dosah až 12 km ve volném prostředí

## Slide 13: IEEE 802.11g
Pásmo 2,4 GHz
Maximální rychlost 54 Mb/s
Označován jako Wi-Fi 3
Notes: Schválen 2003
standard rozšiřující IEEE 802.11b

## Slide 14: IEEE 802.11n
Pásma 2,4 GHz i 5 GHz
Maximální rychlost 600Mb/s
Označován jako Wi-Fi 4
Notes: Schválen 2009

## Slide 15: IEEE 802.11y
Pásmo 3,7 GHz
Maximální rychlost 54Mb/s
Používán hlavně v USA
Notes: Schválen 2008

## Slide 16: IEEE 802.11ac
Pásmo 5 GHz
Maximální rychlost 6928Mb/s
Označován jako Wi-Fi 5
Notes: Vznikl v roce 2012
vysoká datová propustnost

## Slide 17: IEEE 802.11ax
Pásma 2,4 , 5 a 6 GHz
Označován jako Wi-Fi 6
Maximální rychlost 600-9608Mb/s
Notes: byl schválen v únoru 2021
zlepšení spolehlivosti až čtyřnásobně oproti předchozí Wi-Fi 5
Standard 802.11ax podporuje iPhone 11 a novější Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Note 10, Galaxy S10 a další (případně novější) zařízení
celková propustnost sítě v prostředí s velkým počtem zařízení

## Slide 18: IEEE 802.11be
Pásma 2,4, 5 a 6 GHz
Maximální rychlost 40000Mb/s
Označován jako Wi-Fi 7
Notes: Připravovaný, předpokládané vydání v roce 2024

## Slide 19: Dosah
Nelze přesně určit
Zeslabován několika faktory
Roli hraje i router
Také zaleží na pásmu (2,4 nebo 5 GHz)
Wifi dokáže běžně zachytit zařízení až 300m, ale se slabým signálem
Notes: WiFi signál bude zeslabovat průchod skrz zdi a předměty, vliv dalších WiFi, použití mikrovlnných trub a řada dalších elektrických a elektronických zařízení.
router – jak dobré a kolik má antén, nastavená „síla“ signálu – na straně opačného to ovlivní i anténa v zařízení, které k WiFi síti připojujete
2.4 GHz- má méně kanálů
5 GHz- 24 nepřekrývajících se kanálů

## Slide 20: Zabezpečení
Většina zařízení připojených k WiFi obsahuje naše cenná data
Router není pouze krabička s anténou
Router propojuje dvě různé počítačové sítě a routuje mezi nimi datový tok
Notes: Cenná data= fotografie, videozáznamy, dokumenty, hudba a filmy, IP kamery, dětské chůvičky a chytré televizory
Útočník může skrze náš router do naší domácí počítačové sítě proniknout a dále může sledovat skrze IP kamery náš soukromý život, krást a zneužívat naše data, nebo z našeho internetového připojení může dále páchat trestnou činnost atd.
Routuje= směruje

## Slide 21
Notes: WAN=Wide Area Network je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území
LAN=Local Area Network označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území
WLAN=

## Slide 22: Jak zabezpečit router?
Standartně má většina routerů nastavené uživatelské jméno: admin a heslo: admin
Komunikaci na síti je třeba ještě zabezpečit a zašifrovat
WEP -původní šifrovací standard pro bezdrátové sítě- v srpnu 2001 prolomen.
-na nových zařízeních stále podporován, ale je doporučuje se používat WPA2
WPA - bezpečnostní protokoly, které řeší problémy WEP
Notes: 1. Tohoto umí útočníci velice dobře využít, proto je to první věc po přihlášení do administrace routeru, kterou je třeba změnit
K lepšímu zabezpečení je potřeba uživatelské jméno a heslo změnit
Do nastavení se uživatel dostane tak, že v internetovém prohlížeči zadá přístupovou IP adresu nalezenou na štítku nalepeném na routeru a je vyzván k zadání uživatelského jména a hesla
V sekci nastavení Wi-Fi sítě je třeba zadat jméno vysílané Wi-Fi sítě, tzv. SSID a hesla
WiFI Alliance vydala 31. října 2002 popis zabezpečení WPA

## Slide 23
Konec prezentace
Zkuste:
Nesmát se mi
Dát mi dobré hodnocení
Dělat, že chápete, co jsem teď odprezentovala

## Slide 24: Citace
Wi-Fi. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
What Is Wi-Fi?. Cisco [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi.html
Wi-Fi. Verizon [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.verizon.com/articles/internet-essentials/wifi-definiton/
Co je to WiFi - úvod do technologie. Vyvoj.hw.cz [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://vyvoj.hw.cz/produkty/ethernet/co-je-to-wifi-uvod-do-technologie.html
IEEE_802.11. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
Vyznejte se ve standardech WiFi. Airwaynet [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.airwaynet.cz/vyznejte-se-ve-standardech-wifi/
TIP#1081: Jak daleko dosáhne signál WiFi?. 365tipu [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2018/05/16/tip1081-jak-daleko-dosahne-signal-wifi/
Wi-Fi - Dosah. Ropacek.cz [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: http://www.ropacek.cz/wifi/dosah.html
Zabezpečení připojení k internetu. Internetem bezpečně [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/navody/router-zabezpeceni-pripojeni-k-internetu/
2,4, nebo 5 GHz? Proč máme dvě pásma Wi-Fi a čím se liší?. Svět androida [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.svetandroida.cz/proc-mame-dve-pasma-wi-fi/
Wifi – Znáte hlavní rozdíly mezi pásmy 2,4 GHz a 5 GHz?. LevnaPC [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://www.levnapc.cz/wifi-znate-hlavni-rozdily-mezi-pasmy.html
Wi-Fi Protected Access. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
Wi-Fi 5. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_5
Wi-Fi 6. Wikipedia [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6
Bezdrátové sítě v pásmu 3,7 GHz už pomalu rostou. ČTÚ má jejich mapku – Živě.cz. Živě.cz – O počítačích, internetu, vědě a technice [online]. Copyright © 2023 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu. [cit. 19.04.2023]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/bezdratove-site-v-pasmu-37-ghz-uz-pomalu-rostou-ctu-ma-jejich-mapku/sc-3-a-209610/default.aspx
Úvodní informace o pásmu 6 GHz pro Wi-Fi 6E | TP-Link Česká republika. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 2023 TP [cit. 19.04.2023]. Dostupné z: https://www.tp-link.com/cz/blog/164/%C3%BAvodn%C3%AD-informace-o-p%C3%A1smu-6%C2%A0ghz-pro-wi-fi-6e/
ČTÚ uvolňuje pásmo 60 GHz, venkovní Wi-Fi zrychlí 10× - Cnews.cz. Cnews.cz – Píšeme o technologiích a internetu [online]. Copyright © 1997 [cit. 19.04.2023]. Dostupné z: https://www.cnews.cz/ctu-pasmo-60-ghz-uvolneni-listopad-2019

## Slide 25: Repozitář na github
https://github.com/proch4zkov4/prezentace-wifi.git